Акция!

Все желающие могут обменять свои старые чипы на новые.

SPORTident-Card10

| Принадлежит к третьему поколению SI-карты. SI-Cards10 реестр записи данных - 60 мс. Это в два раза быстрее SI-Card 8 или 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| Время обмена данными |  | 60 мс |
| Время удаления данных |  | <0,5 с |
| Гарантия |  | 5 лет, срок службы до 20 лет |
| Рабочий диапазон |  | -20 ° C - +50 ° C |
| Класс защиты |  | - защита от проникновения пыли - защита от сильных струй воды со всех направлений |
| Количество отметок |  | 128 |
| SI-совместимость |  | SI-станции 7/8, прошивка V5.74 и выше |
| Формат данных |  | 24-часовой формат, день недели, счетчик до 4 недель |
| Вес |  | 8 г |
| Размеры |  | 70 мм х 19 мм х 8 мм |
| Цвета |  | Прозрачный держатель, различные цвета колпачка |

SPORTident-Card11

SI-Card11 принадлежит к 3 поколению SI-Card.

Прием данных в SI-Card11 происходит за 60 мсек. Это вдвое быстрее, чем в  SICards 8,9.

SI-Card11  предлагает спортсмену интересные качества.  Он    содержит интегрированный

блок электроники,   который производит оптический сигнал (мигающий светодиод),

сообщающий об успешном завершении отметки.

Первый световой сигнал производится SI-станцией.  Следующие 11 сигналов посылаются

SI-Card в течение 5 секунд.

SI-Card11  содержит батарею.  Потребление энергии очень низкое.  Мощность батареи

позволяет  около 30.000 циклов уведомления.

Если батарея пуста, SI-Card11 функционирует как SI-Card10, поэтому риск для спортсмена

исключен.

SI-Card11  предлагается с хромированным колпачком и прозрачным корпусом.  Светодиод

освещает логотип SI на колпачке .

Технические характеристики

Время обмена данными                                               60 мсек

Время удаления данных                                                < 0,5 сек

Гарантия                                                                            5 лет, срок службы до 20 лет

Диапазон температуры                                                 -20°C - +50°C

Срок службы батареи                                                   до 30 000 циклов уведомления

Класс защиты                                                                         защита от влаги

защита от брызг воды со всех направлений

Кол-во отметок                                                                         128

Совместимость                                        SI-станции 7/8, программное обеспечение V5.74 и выше

Формат данных                                       24-часовой, день недели, счетчик до 4 недель

Вес                                                                        12 г

Размеры                                                        70 мм x 19 мм x 8 мм

Цвет                                                         прозрачный корпус, хромированный колпачек с логотипом SI

Полная стоимость

SPORTident-Card10            40евро

SPORTident-Card11           45евро

Обмен

SPORTident-Card9 + 25евро = SPORTident-Card10

SPORTident-Card9 + 30евро =  SPORTident-Card11

SPORTident-Card6 + 20евро = SPORTident-Card10

SPORTident-Card6 + 25евро =  SPORTident-Card11

Обращаться к Фильченко Николаю.

Тел: 0675657121; 0995521616

Email  x239fnm@gmail.com